Ausschreibungstext  Rohrpflug Arbeiten

für PE-HD Rohre bis DA 315 mm

Pos 01   Einpflügen einer Wasser-/ Abwasserdruckleitung mit einem

Rohrpflug Typ FSP-22  in Bodenklassen 2 – 5 mit einer Rohrscheitel

Überdeckung von min. 1,20 – 1,50 m

Rohrmaterial: PEHD Durchmesser DA 315 mm

Im Leistungspreis sind nachfolgende Leistungen einzurechnen:

-      Baustelleneinrichtung und Räumung

-      Auslegen der PEHD Rohre entlang der Trasse und verschweißen mittels

Heizelementstumpfschweißung (oder Heizwendelschweißen)

- Liefern und Mitverlegen eines Trassenwarnbandes (mit Ortungsdraht)

- Wiederherstellen der Oberfläche nach der Verlegung wie vorgefunden

Pos.              ……………mtr ……………€

Pos.......      evtl. Einsanden der Rohrleitung mit Besandungsfahrzeug auf

Gummiketten zwecks Bodendruck

..................mtr ..................€

Pos ........     evtl. Mitverlegen eines Steuerkabels ............

..................mtr ...............€.

Pos ........ evtl. Mitverlegen eines weiteren PE-HD Rohres............

oder Kabel als Beilauf

..................mtr ...............€.

zugelassene Fachfirma z. B.:

Fa. Josef Schnell GmbH

Blochmatt 4

76534 Baden-Baden

Tel: 07223-5110-0

Fax: 07223-5110-44

oder Fa. mit gleichwertiger Technik

Anforderung an die Pflugtechnik :

- Nur Verwendung von Verlegeeinheiten welche den Richtlinien der Rohrhersteller entsprechen in Bezug auf Biegeradien.

- Herstellung des Verlegetunnels als Stuffenschlitz, zur Vermeidung von Druckstellen am Rohr.

- Die Möglichkeit zur Verlegung von mehreren Trassenbändern außerhalb des Pflugschlitzes.

- Zwischen Verlegeeinheit und Verdrängerteil sollte ein Ausgleichselement  verwendet werden, um Hoch- und Tiefpunkte ausgleichen zu können.